## Slide 1: End of Waste Inerti
Decreto 28 giugno 2024, n° 127
Nuovo regolamento per il recupero dei rifiuti inerti
13 dicembre 2024
Transizione Ecologica
Avv. Valentina Mingo

## Slide 2: Il ruolo dell’edilizia nell’economia circolare
I rifiuti da costruzione e demolizione hanno un ruolo cruciale nella transizione all’economia circolare perché:
  Sono il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti a livello nazionale (circa il 50%) ed europeo (circa il 35%)!
  A livello europeo sono stabiliti importanti obiettivi in termini di recupero: il 70%!
Il PNRR assegna oltre la metà delle risorse ad interventi che impattano sul settore delle costruzioni e di queste oltre il 60% concorre alla transizione ecologica.
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024

## Slide 3: L’End of waste come leva per la transizione all’economia circolare
La cessazione della qualifica di rifiuto rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare i materiali
Sotto il profilo ambientale: favorisce la sostituzione delle materie prime con materiali e sostanze derivate dai rifiuti, riducendo lo spreco delle risorse naturali.
Sotto il profilo economico: crea le condizioni di mercato per agevolare questa «sostituzione»;
Un rifiuto che cessa di essere tale è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti a livello nazionale ed europeo
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024

## Slide 4: Il Decreto end of waste dei rifiuti inerti
E’ entrato in vigore lo scorso 26 settembre;
Si compone di 9 articoli e 3 allegati;
Prevede un periodo transitorio di 180 giorni dall’entrata in vigore;
Prevede una fase di monitoraggio di 24 mesi dall’entrata in vigore.
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024

## Slide 5: Ambito di applicazione art. 1
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
A quali rifiuti inerti si applica?
Ai rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione (indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1);
Ai rifiuti inerti di origine minerale (indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento);
Ai rifiuti abbandonati: questa è una novità introdotta con il nuovo regolamento!!
E i rifiuti che non sono ricompresi?
N.B. Sono rimasti esclusi i rifiuti sotterrati.

## Slide 6: Le principali definizioni art. 2
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
“Aggregato recuperato”: aggregato (riciclato o artificiale) prodotto dai rifiuti inerti oggetto del regolamento che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
“Lotto di aggregato recuperato”: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
“Produttore di aggregato recuperato” o “produttore”: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
“Dichiarazione di conformità”: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato, di cui all’articolo 5;
“Autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

## Slide 7: Le condizioni tecniche e gli scopi specifici artt. 3-4
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
I rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se:
  Sono rispettati i criteri e le condizioni
  dell’Allegato 1
  Sono utilizzati per gli scopi specifici
  previsti dall’Allegato 2
Procedura di accettazione;
Processo di lavorazione;
Requisiti di qualità e valori limite
Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE
Individuazione degli scopi;
Definizione norme tecniche per l’utilizzo
Parametri prestazionali per la produzione di Clinker

## Slide 8
Il nuovo regolamento di End of Waste sui rifiuti da C&D
Il produttore del rifiuto:
  è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del FIR;
Il produttore di aggregato recuperato:
  è responsabile del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).
  conserva per 1 anno, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.
Responsabilità del produttore
art. 5
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024

## Slide 9
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
La dichiarazione sostitutiva deve essere:
  redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, secondo il modulo di cui all’Allegato 3.
  inviata all’autorità competente e all’ARPA territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto e prima dalla sua uscita dall’impianto.
  conservata (una copia), presso l’impianto di produzione o presso la sede legale del produttore (anche in formato elettronico), per 5 anni.
La dichiarazione di conformità art. 5

## Slide 10: Sistemi di gestione art. 6
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
Il produttore di aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento, comprensivo del controllo di qualità e dell’automonitoraggio.
Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, non devono conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di ciascun lotto di aggregato recuperato

## Slide 11: La fase di monitoraggio art. 7
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
il MASE valuta l’opportunità di procedere a una revisione dei criteri che sono alla base della nuova disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3 del Decreto)
24 mesi
Dal 26 settembre 2024
(data di entrata in vigore del nuovo DM)

## Slide 12: Periodo transitorio art. 8
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
Aggiornamento:
Il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, presenta all’autorità competente:
  un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
  o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (Procedura Ordinaria).
  NB. Per le procedure semplificate continuano a valere le norme del Decreto del 5 febbraio 1998 (sui limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche).

## Slide 13: Periodo transitorio: art. 8
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
Fino all’aggiornamento:
I produttori operano con i titoli esistenti; mentre, in caso di rinnovo, questi operano secondo i titoli in rinnovo fino alla conclusione dell’autorizzazione.
Gli aggregati prodotti fino all’intervenuta efficacia dell’aggiornamento possono essere gestiti secondo la comunicazione o nel rispetto dell’autorizzazione ancora efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo.
I nuovi criteri del regolamento si applicano dopo l'aggiornamento o il rinnovo delle autorizzazioni, o decorso il termine di efficacia della comunicazione aggiornata.
Nb. La disposizione prevista dall’art. 5 comma 4 (conservazione del campione presso l’impianto o nella sede legale per 1 anno) è applicabile sin dall’entrata in vigore del nuovo DM.

## Slide 14: Operatività art. 9
End of Waste: le principali novità del decreto 127/2024
Con l’entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente
Decreto del MASE, n. 152 del 27 settembre 2022.
  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11.9.2024, il Decreto
  End of Waste dei rifiuti inerti è entrato in vigore il 26 settembre 2024